# Требования безопасности перед началом работы

•	Убедиться в исправности и целостности всех рабочих элементов станций, элементов крепления, электропроводки, выключателей, розеток, при помощи которых блоки питания включаются в сеть, наличии заземления.

•	Убедиться, что станции отключены от источника питания

•	Если в задачу входил сбор MPS станций с нуля, то собрав все схемы и соединив все их элементы между собой, необходимо убедиться в правильности сборки используя принципиальные схемы и раздаточный материал.

# Требования безопасности во время работы

- Не открывать отсечной клапан блока подготовки воздуха не убедившись в том что все пневматические соединения выполнены надежно и в собранной схеме нет не присоединенных пневматических шлангов.

- Строжайшим образом запрещается осуществлять какие-либо операции по зажиму или подтяжке соединений или производить коммутацию пневматических соединений, пока пневматическая система находится под давлением.

- Запрещается касаться руками движущихся элементов системы во время работы станций.

- Запрещается проводить очистку, обслуживание, ремонт и механическую настройку элементов MPS станций с включенным питанием.

- Запрещается использовать ножи при сборке станций

# Требования безопасности в аварийных ситуациях

•	При обнаружении неисправности на станции/станциях немедленно остановить подачу сжатого воздуха(остановить насос в систему используя кнопку «аварийного останова» если неполадка обнаружена на станции «Штамп-Пресс»), повернув ручку на отсечном клапане блока подготовки сжатого воздуха.

•	При обнаружении утечек из быстроразъёмных соединений  или других неисправностях необходимо остановить работу станции, локализовать и устранить неисправность.

•	Во всех случаях поражения человека электрическим током, случаях механических повреждений от движущихся элементов учебного стенда вызывают врача. До прибытия врача необходимо срочное оказание первой помощи во избежание возникновения ожогов, гематом, внутренних повреждений и т.д.

# Требования безопасности по окончании работы

•	После окончания работы необходимо остановить подачу рабочей среды в систему, повернув ручку на отсечном клапане блока подготовки сжатого воздуха на каждой MPS станции. Также необходимо остановить насосную станцию (если присутствует в составе оборудования), нажав на красную кнопку. После чего необходимо выключить блоки электрического питания стендов.

•	По завершению всех работ с комплексом необходимо выключить принадлежащие к нему компрессоры.

# Условия эксплуатации станций MPS

•	Напряжение питания: 230 V (±10%) (47 .. 63 Гц)

•	Температура окружающей среды: +10 ..+40°С